## Slide 1: MESURE D’UNE VALEUR DE LA RESISTANCE A L’AIDE D’UN MULTIMETRE EN POSITION OHMMETRE

## Slide 2
Pour mesurer une valeur de la résistance du conducteur ohmique,
ce dernier ne doit pas être placé dans un circuit électrique.

## Slide 3
Insère deux fils de connexion dans:
# La borne où la lettre oméga Ω figure
# La borne COM
Etapes à suivre pour utiliser un multimètre en position ohmmètre:

## Slide 4
Etapes à suivre pour utiliser un multimètre en position ohmmètre:
Connecte le conducteur ohmique hors d’un circuit électrique

## Slide 5
Etapes à suivre pour utiliser un multimètre en position ohmmètre:
Tourne le sélecteur (=bouton central)
de façon à le positionner:
# dans la zone où la lettre oméga figure
(ici zone verte)
# sur le calibre le plus élevé (ici 2MΩ)

## Slide 6
Etapes à suivre pour utiliser un multimètre en position ohmmètre:
Positionner le sélecteur sur le calibre 2MΩ signifie que l’ohmmètre effectue une mesure comprise:
entre 0 et 2 mégaohms soit 2 000 000 ohms
La valeur de la mesure qui s’affiche est
Interprétation: Cette valeur nulle indique que la résistance est très petite comparativement à la valeur du calibre.
Conduite à tenir: Il faut positionner le sélecteur sur le calibre inférieur 200 KΩ

## Slide 7
Etapes à suivre pour utiliser un multimètre en position ohmmètre:
Positionner le sélecteur sur le calibre 200KΩ signifie que l’ohmmètre effectue une mesure comprise:
entre 0 et 200 kilo ohms soit 200 000 ohms
La valeur de la mesure qui s’affiche est
Interprétation:
La valeur de la mesure se lie 0,2 kΩ, l’unité étant celle du calibre.
Conduite à tenir: la valeur de la mesure est plus petite que le calibre suivant 20KΩ.
Il faut donc positionner le sélecteur sur le calibre inférieur 20 KΩ.

## Slide 8
Etapes à suivre pour utiliser un multimètre en position ohmmètre:
Positionner le sélecteur sur le calibre 20KΩ signifie que l’ohmmètre effectue une mesure comprise:
entre 0 et 20 kiloohms soit 20 000 ohms
La valeur de la mesure qui s’affiche est
Interprétation:
La valeur de la mesure se lie 0,22 kΩ, l’unité étant celle du calibre.
Conduite à tenir: la valeur de la mesure est plus petite que le calibre suivant 2KΩ.
Il faut donc positionner le sélecteur sur le calibre inférieur 2 KΩ.

## Slide 9
Etapes à suivre pour utiliser un multimètre en position ohmmètre:
Positionner le sélecteur sur le calibre 2KΩ signifie que l’ohmmètre effectue une mesure comprise:
entre 0 et 2 kiloohms soit 2 000 ohms
La valeur de la mesure qui s’affiche est
Interprétation:
La valeur de la mesure se lie 0,221 kΩ soit 221 Ω.
Conduite à tenir: la valeur de la mesure est plus grande que le calibre suivant 200.
Il ne faut donc pas positionner le sélecteur sur le calibre inférieur 2 KΩ.

## Slide 10
Etapes à suivre pour utiliser un multimètre en position ohmmètre:
Si par mégarde, tu positionnes le sélecteur sur le calibre 200 Ω, l’ohmmètre effectue une mesure comprise:
entre 0 et 200 ohms
La valeur qui s’affiche est
Interprétation:
La valeur de la mesure est supérieure au calibre (=valeur maximale 200).
Conduite à tenir:
Il faut rapidement positionner le sélecteur sur le calibre immédiatement supérieur 2 KΩ pour ne pas endommager le multimètre.

## Slide 11
Plus le calibre sera petit, plus la valeur mesurée comportera de chiffres: elle sera donc plus précise.
Si le calibre est inférieur à la mesure, le chiffre 1 apparaît
Il faut donc utiliser le calibre immédiatement supérieur à la mesure afin de gagner en précision.
Dans notre exemple: le meilleur calibre est 2kΩ et la mesure la plus précise obtenue est 0,221 kΩ soit 221 Ω.

## Slide 12
Il est possible de mesurer la résistance d’une lampe en suivant les étapes qui viennent d’expliquer précédemment.
Clique sur la vidéo ci-dessus et repère la valeur mesurée la plus précise et le calibre qui a permis cette mesure.
Vérifie tes réponses sur la diapositive suivante…

## Slide 13
La mesure la plus précise de la résistance de la lampe est de
23 , 3 Ω
Cette mesure a été obtenue avec le calibre
200 Ω
Je te félicite pour ton attention!